MÉTODO DE RICHARDSON

PROGRAMA PRINCIPAL
El objetivo de este programa será el de aproximar la derivada de una función utilizando el método de Richardson.

Será necesario declarar las siguientes variables:
REAL::phi : Método de Diferencias Divididas Centradas.
REAL::f : Función a la cual aproximaremos su derivada.
REAL::x : Argumento de la función.
REAL::h : Ancho de paso.
REAL::punto : Punto donde aproximaremos la derivada.
INTEGER::n,m : Contadores.
REAL,DIMENSION(0:10,0:10)::D : Matriz 10x10 en la cual almacenaremos nuestras aproximaciones.

ALGORITMO
1. Establecemos nuestro ancho de paso y el punto en donde evaluaremos la derivada.
2. Establecemos un DO anidado, siendo el primero de n=0 hasta 10 y el segundo de m=1 hasta 10, en donde realizaremos el método de Richardson; en el primer DO, evaluamos nuestra función phi para conocer nuestra aproximación mediante DDC y lo almacenamos en D(n,0); en la segunda parte, introducimos el método de Richardson de la siguiente manera:
D(n,m) = (4**m)/(4**m-1)*D(n,m-1) – 1/(4**m-1)*D(n-1,m-1)
3. Como lo establece el método, buscamos los valores de la diagonal de la matriz; por lo tanto, al final imprimimos el componente D(10,10), que será nuestra aproximación más exacta de todas.

FIN DEL PROGRAMA PRINCIPAL

FUNCIÓN 1
El objetivo de este segmento de código será el de establecer la función a la cual aproximaremos la derivada.

Será necesario declarar las siguientes variables:
REAL,INTENT(IN)::x : Argumento de la función.
REAL::f : Función a evaluar.

En este caso particular, nuestra función a evaluar será la siguiente:

f = (2*x**2) – (4*x) – 6

FIN DE LA FUNCIÓN

FUNCIÓN 2
El objetivo de este segmento de código será el de establecer el método de DDC.

Será necesario declarar las siguientes variables:
REAL,INTENT(IN)::h,x : Argumentos de la función.
REAL::f : Función 1 que utilizaremos para el método de DDC.
REAL::phi : Función del método de DDC
Construimos nuestro método de DDC de la siguiente manera:
phi = (f(x+h) – f(x-h))/(2*h)

FIN DE LA FUNCIÓN